## Slide 1
Step 1
침입 드론 궤적 생성
AIoT 액추에이터 프로젝트 · 자율 추적형 드론 포획 시스템
유민형
학번
발표자
2001205

## Slide 2
CONTENTS
프로젝트 개요
01
사용된 논문
03
사용된 툴과 수식
02
장점과 단점
06
결론 및 향후 계획
08
한계
07
논문 선정 이유
04
실행 결과
05
참고문헌
09

## Slide 3
낙하산 네트 적용
CONTENT 01
네트로 포획해도 드론은 결국 추락합니다 — 30 m 상공에서 떨어지는 드론 자체가 2차 피해를 만들 수 있습니다.
기존 · 네트만 발사
약 490 J
30 m 자유낙하 시 최대 충돌 에너지
드론이 그대로 지면에 충돌
개선 · 낙하산 달린 네트
약 8 J
종단속도 약 3.2 m/s로 천천히 하강
포획 직후 낙하산이 펴지며 감속
›
충돌 에너지 약 98% 감소 → 파이프라인에 S7 낙하 평가 단계 추가
가정: 드론 1.35 kg + 네트 0.3 kg, 낙하산 지름 1.5 m, C_d ≈ 1.5, 해면 공기밀도 · 자유낙하 에너지는 공기저항을 무시한 상한값

## Slide 4
프로젝트 개요
CONTENT 01
STEP 1
궤적 생성
›
STEP 2
표적 분류
›
STEP 3
칼만 추적
›
STEP 4
팬/틸트 PID
›
STEP 5
리드 조준
›
STEP 6
포획 판정
›
STEP 7
낙하 평가
›
STEP 8
성공률 분석
지상 고정 팬/틸트 터렛이 침입 드론을 탐지·추적해 낙하산 달린 네트로 포획하는 과정을 MATLAB으로 시뮬레이션합니다.
01
정답 궤적 제공
이후 분류·추적·조준 단계가 사용할 ground-truth 궤적 데이터를 생성합니다.
02
물리 기반 시나리오
항력·바람·고도 제어를 반영해 현실적인 속도와 경로를 갖는 침입 궤적을 만듭니다.
03
데이터 부재 해결
실제 침입 드론 비행 데이터는 보안상 공개되지 않아, 논문 기반 시뮬레이션으로 대체합니다.

## Slide 5
사용된 툴
CONTENT 02
MATLAB ode45
모듈 분리 구조
interp1 보간
Dormand–Prince 4/5차 가변 스텝 적분기로 상태 [p; v] 6차원 3D 운동방정식을 풉니다.
동역학·유도·바람을 별도 함수로 분리해 항력 모델이나 풍 조건을 독립적으로 교체합니다.
ode45의 비균일 시간축을 1 Hz·공통 시간축으로 보간해 α와 궤적 이탈량을 비교합니다.

## Slide 6
사용된 수식
CONTENT 02
핵심
추력·항력·중력의 합력으로 가속도를 구하고, 바람은 상대속도로, 고도는 PD 피드백으로 반영합니다.
고도 PD는 ω_n ≈ 4.47 rad/s, ζ ≈ 0.89로 과도 진동 없이 순항고도 30 m에 수렴합니다.
  m·dv/dt = F_thrust + F_drag − m·g·ẑ
  v_rel = v − v_wind(t, z) (공기 기준 상대속도)
  F_drag,h = −½ρ·C_d,h·A·|v_rel,h|·v_rel,h
  F_drag,v = −½ρ·C_d,v·A·|v_rel,z|·v_rel,z·ẑ
운동방정식 · 항력
바람 · 고도 · 회피
  v_wind(z) = v_ref·(z/z_ref)^0.14, 30 m → ×1.17
  F_z = m·(g + K_p·e_z − K_d·ż), K_p = 20, K_d = 8
  F_lat = m·A_e·sin(2π·f·t)·l̂ (회피 기동, 0.3 Hz)
  α = arccos( v_i·v_i+1 / |v_i||v_i+1| ) (1 Hz)

## Slide 7
사용된 논문
CONTENT 03
풍동·모션캡처 실험으로 쿼드로터 항력 측정 — 8~10 m/s 이하에서 항력은 대기속도에 선형 (IJMAV)
Hattenberger 2023
일정풍·Dryden 난류·돌풍·윈드시어를 모델링하고 UAV 궤적추종 성능에 미치는 영향 분석 (WVU 석사논문)
Siqueira 2017
드론과 새를 궤적 특징으로 구별 — 드론의 고도유지(±2 m), 속도 5~20 m/s, 궤적 각도 α
Springer NCA 2026
2차 항력 K_d = ½ρC_dA와 축별 단면적 적용, 강풍이 추력 한계를 넘는 조건 분석 (arXiv)
Cole 외 2019

## Slide 8
논문 선정 이유
CONTENT 04
항력 모델의 근거
임의 계수 대신 실험으로 측정된 쿼드로터 항력 특성을 기반으로 모델의 신뢰도를 확보
01
Step 2 분류와 연계
드론 고유의 고도유지·궤적 각도 α를 미리 생성해 분류기 입력 특징을 사전 검증
03
풍 외란 시나리오
일정풍 + 돌풍을 분리하는 UAV 풍 모델 구조를 따라 무풍·약풍·강풍 3종 시나리오 설계
02
강풍 거동 해석
항력이 추력 한계를 넘으면 드론이 바람에 밀린다는 분석으로 강풍 결과를 해석
04

## Slide 9
시나리오 설정
CONTENT 05
직선 / 무풍
풍속 0 m/s — 수평 추력 5 N으로 X 방향 직선 접근 (대기속도 약 15 m/s)
S1
회피 / 강풍
기저풍 15 m/s + 2 m/s 돌풍, 측풍 2 m/s, 좌우 3 m/s²·상하 1.5 m/s² 회피 (0.3 Hz)
S3
직선 / 약풍
기저풍 5 m/s + 0.5 m/s 사인 돌풍(X), 고도 보정 ×1.17 적용
S2
공통 설정
질량 1.35 kg, 출발 (0, 0, 30) m, 초기 속도 8 m/s, 순항고도 30 m, 0~30초 ode45
+

## Slide 10
실행 결과
CONTENT 05
모든 시나리오에서 고도 30 m ± 0.06 m 유지 — 기준 ±2 m 충족
직선 궤적은 Y·Z 변화가 없고, 회피/강풍은 측풍과 회피 기동으로 좌우로 흔들리며 전진 (종료 Y = −1.6 m)
직선/무풍 445.1 m · 직선/약풍 602.3 m · 회피/강풍 902.1 m — 바람이 강할수록 멀리 이동
30초 후 종료 위치 (X)
궤적 형태

## Slide 11
실행 결과
CONTENT 05
고도 — 최대 이탈 ±0.06 m, 기준 ±2 m 이내
수평 속도 — 최종 약 15 / 21 / 33 m/s
궤적 각도 α — 평균 직선 0.00° vs 회피 3.34°
약풍 궤적 이탈량 — 30초 후 최대 157.3 m

## Slide 12
장점과 단점
CONTENT 06
정리
빠르고 재현 가능한 궤적 생성기로는 충분하지만,
정량적인 결론을 내리기 전에 파라미터 범위 검증이 필요합니다.
  모듈 분리로 파라미터 교체·확장이 쉬움
  결정론적 바람 → 같은 조건을 언제든 재현
  수평/수직 항력 분리 + 고도 PD 제어
  interp1로 비균일 시간축 비교 오류 해결
장점
단점
  자세(roll/pitch) 미반영, 추력 방향 이상화
  난류·수직 돌풍 없음 → 외란이 매끄러움
  풍향·진입 방향이 X축으로 고정
  질량 1.35 kg은 논문 실험 범위(≤1.07 kg) 밖

## Slide 13
한계
CONTENT 07
대기속도는 15.4 m/s로 기준 5~20 m/s 이내지만, 순풍 시 대지속도는 21~35 m/s → 분류 특징에 쓸 속도 기준(대기/대지) 정의 필요
C_d,h·C_d,v·A와 멱함수 지수 0.14는 문헌 일반값 기반의 가정값 → 실측 또는 원문 근거로 보정 필요
고도 이탈 0 m는 수직 외란이 없어 생긴 결과이고, 이탈량 157 m는 전부 진행방향(순풍 가속) 차이
속도
범위
파라미터
출처
검증
지표

## Slide 14
결론 및 향후 계획
CONTENT 08
요약
Step 1은 분류·추적·조준 단계가 사용할 입력 궤적을 만드는 기반 모듈입니다.
파라미터 근거를 보완한 뒤 Step 2 분류기의 학습 데이터로 활용할 예정입니다.
  항력·바람·고도 PD를 결합한 3D 궤적 생성기 구현
  모든 시나리오에서 고도 ±0.06 m 유지 (기준 ±2 m)
  회피 α 평균 3.34° vs 직선 0° → 궤적 구분 가능
  풍속 조건에 따른 궤적 차이를 정량적으로 확인
결론
향후 계획
  무작위 회피·다양한 진입 방향 시나리오 추가
  파라미터 근거 보완, Dryden 난류 모델 추가
  Step 2: 궤적 특징 기반 드론/비드론 분류기
  Step 3: 칼만 필터 추적 단계와 연결

## Slide 15
참고문헌
CONTENT 09
G. Hattenberger, M. Bronz, J.-P. Condomines, “Evaluation of drag coefficient for a quadrotor model,” Int. J. Micro Air Vehicles, vol. 15, 2023.
[1]
J. C. D. C. Siqueira, “Modeling of Wind Phenomena and Analysis of Their Effects on UAV Trajectory Tracking Performance,” M.S. thesis, West Virginia Univ., 2017.
[2]
“Improving visual differentiation of drones and birds using trajectory features,” Neural Computing and Applications, Springer, 2026.
[3]
K. Cole, A. M. Wickenheiser, “Trajectory Generation for UAVs in Unknown Environments with Extreme Wind Disturbances,” arXiv:1906.09508, 2019.
[4]

## Slide 16
Thank You
감사합니다!
발표를 마치겠습니다
2001205
군산대학교 임베디드소프트웨어공학과
소속
이름
학번
유민형